## Slide 1
K1 HUMANOID · 2026.07.28
GoalPose 학습의
모든 버전과 판단 근거
알고리즘 · 리워드 · 이번 실험의 질문 · 결과 · eval 해석
알고리즘
리워드
증거 수준
핵심 결론
좋은 reward보다 먼저 필요한 것은 ‘원하는 종착 상태’와 ‘원인을 분리하는 실험’이었다.
01
Notes: 발표의 범위는 GoalPose뿐 아니라 저장소에서 파생된 GetUp, Kick, SafeFall, 그리고 아직 결과가 없는 G batch까지입니다. 결과가 있는 것과 구현만 된 것을 명확히 구분하겠다고 먼저 선언합니다.
[Sources]
- MASTERPLAN.md
- masterplan2.md
- masterplan3.md
- gbatch.md
[/Sources]

## Slide 2
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
현재 최고 유효 결과는 E0 — 정확도는 통과, 안전은 미완료
02
E0@6200은 목표 자세 제어를 거의 해결했지만, hard safety gate는 평균이 아니라 ‘0회’다.
2.72 cm
위치 오차 median
gate ≤ 5 cm · 통과
89.3%
strict success
5 cm + 10° + stop
2 falls
120 s × 256 env
gate = 0 · 미통과
가장 큰 단일 개선
armA → armB: goal_reached +1 하나로 pos 7.6 → 3.9 cm, strict 13.9 → 52.8%
현재 주장 강도: armB 원인 근거는 강함 · E0 내부 요인(symmetry/arms-down/runner)은 분리되지 않음
Notes: 결과부터 제시합니다. E0는 위치와 방향, 정지에서 최고지만 낙상 두 번 때문에 최종 성공이라고 부르지 않습니다. 반대로 armB는 단일변수 비교라 goal_reached의 인과 근거가 가장 강합니다.
[Sources]
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
- K1_walk/armA_20260726_121213/report.json
- K1_walk/armB_20260726_121222/report.json
[/Sources]

## Slide 3
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
결과보다 먼저: 어떤 숫자를 ‘증거’로 인정할 것인가
03
판정 우선순위
1
report.json
실제 평가 숫자·조건
2
frozen config
run 당시 처리(treatment)
3
source code
실제 reward·runner semantics
4
masterplan
의도·사후 해석
5
paper
아이디어 출처 — 우리 로봇의 결과는 아님
최종 clean gate
pos median
≤ 5 cm
pos p90
≤ 10 cm
heading median
≤ 10°
falls
0
256 env × 120 s · deterministic · perturbation OFF · obs noise ON · seed 0
유효
준실험
무효 비교
미실행
Notes: 논문을 source로 삼았다는 것과, 실제 K1에서 효과가 있었다는 것을 분리합니다. 평가 보고서와 frozen config가 최우선이며, masterplan의 해석은 그 다음입니다.
[Sources]
- masterplan3.md
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
- htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose_V7.yaml
[/Sources]

## Slide 4
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
초보자용 1분 개념: PPO 학습은 이 루프를 반복한다
04
관측 54
목표 pose·자세·속도
정책 MLP
[256,128,128]
다리 action 12
joint position target
시뮬레이터
다음 상태·접촉
reward
좋고 나쁨의 숫자
PPO update: reward가 높아지는 방향으로 정책을 조금만 변경
왜 PPO?
보행처럼 연속 action인 문제에서 비교적 안정적. 단, 지금 정책으로 모은 데이터를 주로 써 샘플 비용이 큼.
왜 warm-start?
이미 걷는 ParameterWalk actor에서 시작. 빠르지만 PD·URDF 의미가 바뀌면 기존 지식이 깨짐.
reward의 역할
정책은 문장을 이해하지 않는다. 원하는 종착 상태를 누적 return으로 구분해야 함.
Notes: PPO의 수식보다 먼저 학습 루프를 설명합니다. reward는 설명문이 아니라 최적화 대상이며, 같은 +1도 매 스텝 쌓이는지 한 번만 주는지에 따라 영향이 달라집니다.
[Sources]
- htwk-gym/utils/runner.py
- htwk-gym/utils/runner_v3.py
- htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose.yaml
[/Sources]

## Slide 5
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
비교를 가능하게 만든 고정점 — 54 obs · 12 actions · warm-start
05
54
observation
12
leg actions
FF
no history
PW
actor warm-start
기준
Base PPO
GAE · adaptive KL
full-batch update
v0, v1, armA–D
채택
RunnerV3
5 epochs × 4 minibatches
실제 symmetry loss
v3, v7, v8
분기
CrossQ
off-policy replay
target network 없음
Batch Renormalization
v4 GetUp 전용
판단 기준
GoalPose는 비교 가능성을 위해 입출력을 유지했고, task 성격이 달라진 GetUp만 알고리즘 stack을 분리했다.
Notes: 대부분 버전에서 입력과 출력을 유지한 것은 warm-start 호환성과 실험 비교 때문입니다. CrossQ는 GoalPose의 후속 버전이 아니라 GetUp이라는 다른 task에 맞춘 별도 분기입니다.
[Sources]
- htwk-gym/utils/runner.py
- htwk-gym/utils/runner_v3.py
- htwk-gym/utils/runner_crossq.py
- htwk-gym/algorithms/crossq.py
- https://openreview.net/forum?id=Z5rhPej0V7
[/Sources]

## Slide 6
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
학습 버전 지도 — 기준선에서 단일변수, 통합안, 재설계로
06
Seed / v0
정확도 진입
Marching·낙상
v1
SE(2) constellation
안정성 개선
A–D / v3
goal_reached 발견
통합 실패 분해
v4–v6
GetUp · Kick · SafeFall
구현, 미학습
E0 / v7
현재 best
2.7 cm · falls 2
NEXT · G1–G4
E3/F는 중간 계획이었고 G batch로 대체 · 독립적인 정식 v2 모델은 없음
Notes: 버전 번호와 arm 이름이 혼재하므로 시간 흐름으로 정리합니다. armD_v2_ultimate의 v2는 실험명이며 독립 학습 계열 v2가 아닙니다. E3와 F batch는 결과가 아니라 가설 관리의 중간 기록입니다.
[Sources]
- MASTERPLAN.md
- masterplan2.md
- masterplan3.md
- gbatch.md
[/Sources]

## Slide 7
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
Seed → v0: 자세는 맞췄지만 ‘멈춘 상태’를 만들지 못했다
07
BASELINE
Seed · zero-shot
알고리즘
ParameterWalk, GoalPose 학습 없음
결과
pos 30.2 / 45.3 cm
heading 12.1° · falls 1
장점: 안정적 출발점
단점: 목표 pose gate 밖
VALID
v0 · additive goal reward
r_pos = 2·exp(-d²/1.0)
r_heading = 1.5·exp(-θ²/0.4)
r_stop = -(v²+ω²), within 0.1 m
결과: pos 12.8 / 17.9 cm
heading 1.7° · falls 33
arrival speed 0.117 m/s
판정
정확도 ↑
방향 ↑
낙상 ×30
Marching 잔존
오차의 합 ≠
성공 상태의 정의
이번 질문
위치·방향·정지를 각각 줄이면 GoalPose가 자연스럽게 해결되는가? → 아니었다.
Notes: v0는 사람이 이해하기 쉬운 세 reward를 직접 더했습니다. 방향은 잘 맞췄지만, 목표 근처에서 계속 움직여도 위치·방향 점수를 받을 수 있었습니다. 낙상 증가까지 함께 보여 trade-off를 숨기지 않습니다.
[Sources]
- git show b15eb13:htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose.yaml
- htwk-gym/envs/K1/goal_pose.py
- MASTERPLAN.md
[/Sources]

## Slide 8
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
v1: 세 reward를 하나의 SE(2) 기하로 결합
08
r = 3.5 · exp[-0.2 · (d² + 2 · 1² · (1 − cos θ))]
constellation: 위치 m와 방향 rad를 가상 점 배치 오차로 한 공간에서 비교
PAPER
Source / 왜 채택?
No More Marching
속도 command 대신 목표 SE(2)를 직접 최적화. 분리 reward의 scale 경쟁을 기하로 구조화.
TEST
무엇을 봤나
30 s episode · category goal
stand에서는 gait clock 0
위치·heading·falls·arrival speed
RESULT
결과 / 한계
20k: pos 8.5 / 16.4 cm
heading 3.6° · falls 4
strict 12.4%
안정성 ↑, exact stop은 부족
운영 교훈: 초기 auto_stop이 너무 빨랐다 — 더 보수적인 patience/min_iters가 필요
Notes: constellation reward의 장점은 위치와 방향을 한 기하학으로 묶는 것입니다. 그러나 튜닝이 사라지는 것은 아니며 radius와 weight가 trade-off를 정합니다. 원 논문의 모든 설정을 그대로 재현한 버전도 아닙니다.
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2508.14098
- htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose.yaml
- htwk-gym/envs/K1/goal_pose.py
- MASTERPLAN.md
[/Sources]

## Slide 9
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
armA/B/C: 단일변수 실험에서 goal_reached만 큰 효과
09
Chart: 위치 오차 중앙값 (cm)
| A 연장 | B +reached | C 200 Hz
pos median (cm) | 7.6 | 3.9 | 8.3
A · 그대로 연장
7.6 cm · strict 13.9% · falls 34
not_stopped 33.4% → 시간만으로는 해결 안 됨
B · goal_reached +1
3.9 cm · strict 52.8% · falls 37
not_stopped 0.5%, never_arrived 0.2%
→ 원하는 종착 상태를 per-step으로 보상
C · PD update 200 Hz
8.3 cm · strict 13.0% · falls 10
부드럽고 덜 넘어졌지만 정밀도는 악화
강한 인과 주장
A와 B의 차이는 reward 한 항목 — 이후 모든 성공 계열의 backbone
Notes: 이 발표에서 가장 방어력 있는 비교입니다. armB는 armA에서 goal_reached 하나만 바꿨습니다. angular speed가 성공 조건에 없고 낙상은 줄지 않았다는 한계도 같이 말합니다. armC는 checkpoint 길이가 달라 완전 동일 compute 비교는 아닙니다.
[Sources]
- K1_walk/armA_20260726_121213/report.json
- K1_walk/armB_20260726_121222/report.json
- K1_walk/armC_20260726_121232/report.json
- MASTERPLAN.md
[/Sources]

## Slide 10
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
armD → v3: 통합 실패는 회복했지만, 보수적인 정책이 됐다
10
INVALID CAUSAL
armD · 12개 동시 변경
noise · bias · hold · goal range · resample · push · armature · PD×2 · posture · reached · category weights…
결과
pos 24.3 / 49.5 cm
strict 6.2% · never_arrived 60% · falls 21
VALID RESULT
v3 · RunnerV3 + symmetry + curriculum
5 epochs × 4 minibatches
symmetry_coef 0.5
distance curriculum 0.35
(timed reward는 OFF)
결과
pos 13.6 / 30.1 cm · strict 17.5%
falls 3 · never_arrived 49.9%
판단
mini-batch PPO + symmetry는 계승 · PD×2와 거리 curriculum은 폐기
Notes: armD는 12개 변경이라 실패 원인을 증명할 수 없습니다. warm-start의 action-to-torque 의미를 바꾼 PD gain과 넓은 goal range가 주된 의심입니다. v3는 armD 대비 회복했지만 여전히 너무 느리고 never_arrived가 높았습니다. 과거 symmetric_coef 키는 dead key이고 실제 runner가 읽는 키는 symmetry_coef입니다.
[Sources]
- K1_walk/armD_20260726_121004/report.json
- K1_walk/v3_20260726_121242/report.json
- htwk-gym/utils/runner_v3.py
- htwk-gym/envs/K1/goal_pose_v3.py
- https://www.cs.ubc.ca/~van/papers/2019-MIG-symmetry/index.html
[/Sources]

## Slide 11
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
v4–v6는 GoalPose 후속 점수가 아니라 ‘다른 task’의 구현
11
구현만
v4 · GetUp
알고리즘
CrossQ · replay · 22 DOF
reward
posture +2 · upright +1
head contact −1
볼 eval
getup success · upright hold
장점: sample reuse
단점: 별도 stack 복잡도
구현만
v5 · Kick
알고리즘
RunnerV3 PPO · 12 DOF
reward
ball direction +10
approach +10 · alignment +1
볼 eval
kick success · ball speed · falls
장점: T1 구현 재사용
단점: switching reward 불연속
구현만
v6 · SafeFall
알고리즘
RunnerV3 PPO · 22 DOF
reward
impact −2 · head −10
brace +0.5 · settle +1
볼 eval
peak force vs zero-action
head contact · settle time
장점: 피해 최소화
단점: sim contact 현실성
발표 규칙
py_compile/config wiring 통과 ≠ 학습 성공. 세 버전 모두 학습·sim eval 결과가 없다.
Notes: 세 task는 코드가 있다는 사실과 결과가 있다는 사실을 분리합니다. GetUp은 CrossQ를 선택했고, Kick과 SafeFall은 RunnerV3 PPO입니다. GoalPose 숫자와 한 표에서 순위를 매기지 않습니다.
[Sources]
- htwk-gym/envs/K1/Get_Up.yaml
- htwk-gym/envs/K1/Kick.yaml
- htwk-gym/envs/K1/Safe_Fall.yaml
- https://arxiv.org/abs/2410.08655
- https://openreview.net/forum?id=Z5rhPej0V7
- https://arxiv.org/abs/2512.01336
[/Sources]

## Slide 12
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
E0@6200: 모든 category에서 3 cm 안팎, 현재의 frozen baseline
12
실제 winner rollout frame · sim telemetry overlay
VALID
2.72 cm
position median
5.01 cm
position p90
2.52°
heading median
89.3%
strict success
0%
never arrived
남은 실패: falls = 2
정확도 gate 3개 통과 · safety gate만 미통과
Notes: E0는 armB backbone에 RunnerV3/symmetry와 arms-down 구조를 결합한 기준선입니다. category별 위치 median도 2.6~2.9 cm로 균일합니다. winner_video의 별도 report가 아니라 select_results의 표준 report를 권위 있는 결과로 사용합니다.
[Sources]
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/winner_video/rollout_env0.mp4
- htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose_V7.yaml
[/Sources]

## Slide 13
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
E0의 성과는 강하다 — 그러나 ‘무엇 때문인지’는 아직 분리되지 않았다
13
armB backbone
constellation + goal_reached
RunnerV3
mini-batch PPO + symmetry 0.5
arms-down URDF
yaw inertia 감소 가설
E0 result
2.7 cm · strict 89.3%
허용되는 주장
“E0 구성 전체가 현재 최고 baseline이다.”
허용되지 않는 주장
“symmetry가 2.7 cm를 만들었다.” — arms/runner와 분리한 ablation이 없음
확인 실험: arms-down과 runner를 고정하고 symmetry_coef 0 vs 0.5
Notes: 좋은 성과와 좋은 인과 추론은 다릅니다. E0는 강한 결과지만 armB 대비 runner, symmetry, arms-down이 함께 달라졌습니다. 별도의 symmetry telemetry도 과거 report에는 충분히 기록되지 않았습니다.
[Sources]
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
- htwk-gym/utils/runner_v3.py
- htwk-gym/tools/make_v7_arms.py
- masterplan2.md
[/Sources]

## Slide 14
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
E1/E2/V7_full: 숫자는 존재하지만 가설 판정에는 쓸 수 없다
14
실험
원래 질문
보이는 숫자
오염 원인
허용 결론
E1_path
path가 정확도를 유지하며
속도를 높이는가
pos 53.5 cm
falls 346
재평가 사이 lookahead floor
code semantics 변경
가설 판정 불가
E2_robust
disturbance/flicker가
stress를 개선하는가
pos 34.5 cm
falls 125
arm의 frozen config가 아닌
base config로 평가
가설 판정 불가
V7_full
path+robust+protect를
통합해도 유지되는가
pos 41.9 cm
falls 2
E2와 같은 config lineage 문제
가설 판정 불가
교훈
같은 이름 ≠ 같은 treatment · 이후 ENV_CODE_SHA와 own-run config를 report에 기록
Notes: E1의 숫자를 path 실패로 인용하지 않습니다. 코드 의미가 달라졌기 때문입니다. E2와 V7_full도 report의 config 필드가 base config를 가리킵니다. 최신 masterplan3의 정정이 우선합니다.
[Sources]
- masterplan3.md
- K1_walk/select_results/E1_path/report.json
- K1_walk/select_results/E2_robust/report.json
- K1_walk/select_results/V7_full/report.json
[/Sources]

## Slide 15
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
E3와 F batch: 실패 모델이 아니라, 실행 전 재설계된 가설
15
E3
wide goal
no curriculum
launch 전 보류
F1
final-window
timed reward
미검증
F2
grid path
+dwell
G1로 대체
F3
stress flicker
G2로 대체
F4
TBD
미정
판단 근거
넓히기만 하는 것보다 curriculum·path·stress를 E0 위에서 각각 검증하도록 G batch로 재구성
Notes: E3와 F를 실제 성능 실패로 부르면 안 됩니다. run/report가 없기 때문입니다. E3는 curriculum 문헌과 기존 far-field 실패를 검토해 launch 전에 보류했고, F2/F3는 G1/G2로 구체화됐습니다.
[Sources]
- masterplan2.md
- masterplan3.md
- gbatch.md
- https://arxiv.org/abs/2205.02824
[/Sources]

## Slide 16
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
Eval은 점수표가 아니라 ‘다음 실험을 고르는 진단기’
16
pos med
≤5 cm
pos p90
≤10 cm
heading
≤10°
falls
0
Failure mode → 다음에 의심할 것
not_stopped
terminal condition / gait clock
heading_only
회전 비중 / angular gate
arrived_then_left
absorbing state / resample
never_arrived
far-field gradient / PD / curriculum
분포로 봐야 하는 항목
• goal category / start distance
• closest approach / overshoot
• along-track / cross-track
• required speed feasibility
• bootstrap 95% CI
• fall context 직전 상태
전체 median 하나는 쉬운 category가 어려운 실패를 숨길 수 있다.
Notes: strict success 하나만 보면 원인을 알 수 없습니다. armA는 not_stopped, armD/v3는 never_arrived가 병목이었고, armB/E0는 거의 ok로 바뀌었습니다. 그 변화가 reward 설계의 효과를 설명합니다.
[Sources]
- K1_walk/armA_20260726_121213/report.json
- K1_walk/armB_20260726_121222/report.json
- K1_walk/armD_20260726_121004/report.json
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
[/Sources]

## Slide 17
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
Clean · Perturbed · Stress를 섞지 않는다
17
AUTHORITATIVE
1 · Clean
모델 선택의 권위 있는 gate
정확도 · heading · stop · falls
perturbation OFF
obs noise ON
ROBUST
2 · Perturbed
외력/토크 조건
clean 대비 degradation 측정
정확도 +2 cm 이내인가?
DIAGNOSTIC
3 · Stress jitter
true goal을 매 step ±3 m
position gate는 제외
falls/env-min · upright share
|ω| p90 < 3 · speed
속도/path를 볼 때
body speed median / p90 / p99 / max
segment peak p50 / p90
commanded vs achieved bins · tracking ratio · path lag
주의
느리게 굳어 있어도 ‘안 넘어짐’으로 보일 수 있다 — 안정성과 속도를 함께 본다.
Notes: stress jitter는 위치 정확도를 재는 실험이 아닙니다. 목표 자체가 매 스텝 바뀌므로 upright, falls, angular velocity와 speed를 봅니다. path segment는 moving carrot 때문에 최종 position gate에서 제외합니다.
[Sources]
- masterplan2.md
- masterplan3.md
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
- htwk-gym/envs/K1/goal_pose_v7.py
[/Sources]

## Slide 18
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
v8 / G4 SmoothTurn: 정확히 멈추는 E0를 ‘연속 전환’으로 확장
18
r_seq = 2 · (banked progress + ρ(e)) / N
e = d + λ·ρ(d)·|θ|
관측 54 유지
다음 목표 2개를 dead slots 4–9에 배치
G0
G1
G2
G3
Double switch
direct: 0.1 m / 5°
속도 조건 없음
loose: 0.5 m / 60°
v,w < 0.1
특히 볼 것
sequence completion · bank rate · 목표당 시간 · 전환 전후 speed dip
장단점
장점: warm-start 호환, stop-and-go 직접 개선 · 단점: 전환 rule과 reward loophole 증가
Notes: E0의 강점인 exact stop이 연속 waypoint에서는 stop-and-go가 될 수 있습니다. SmoothTurn은 progress를 bank하고 다음 목표를 미리 관측합니다. 아직 학습 결과는 없습니다.
[Sources]
- htwk-gym/envs/K1/goal_pose_v8.py
- htwk-gym/envs/K1/Goal_Pose_V8.yaml
- https://arxiv.org/abs/2603.12842
- gbatch.md
[/Sources]

## Slide 19
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
다음 G batch: E0@6200 위에서 네 질문을 각각 검증
19
G1 · SPEED
path floor + dwell 0.35
speed×curvature grid
성공 조건
pos ≤5 cm 유지
segment p90 >1.37
미평가
G2 · ROBUST
2 disturbances + flicker
성공 조건
clean +2 cm 이내
stress |ω| p90 <3
미평가
G3 · FULL
G1+G2+protection
scripted arm swing
성공 조건
G1과 G2 조건 동시
미평가
G4 · SMOOTHTURN
sequential 4-goal stack
성공 조건
bank/completion/time
vs E0 single target
미평가
설계 원칙: G3 통합은 G1/G2 중 채택된 요소가 확인된 뒤 마지막에
Notes: 모든 G arm은 E0@6200 warm-start로 비교 기준을 통일합니다. G1과 G2를 먼저 독립 실행하고 G3는 마지막 통합안이어야 armD의 실수를 반복하지 않습니다. 현재 로컬에는 G 결과가 없습니다.
[Sources]
- gbatch.md
- htwk-gym/tools/run_g_suite.sh
- htwk-gym/tools/tonight.sh
- htwk-gym/tools/make_v7_arms.py
[/Sources]

## Slide 20
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
현재 상태: G 결과 없음 · G4 launch blocker
20
BLOCKER
V8_ARMS
{ G4_smoothturn: {} }
ALL_ARMS = ARMS + F_ARMS
→ --only G4는 ALL_ARMS lookup에서 KeyError 위험
재현성 체크리스트
✓
frozen config.yaml
✓
checkpoint 경로
✓
ENV_CODE_SHA
✓
seed + eval command
✓
own-run config 검증
먼저 할 일
1) G4 registry 수정 + smoke → 2) G1/G2/G4 독립 학습 → 3) 표준 clean 평가 → 4) perturbed/stress
코드가 최신이라는 사실보다, 학습 당시 코드와 평가 코드가 같은지가 더 중요하다.
Notes: 현재 코드에서 V8_ARMS는 정의되어 있지만 ALL_ARMS에 합쳐지지 않았습니다. run_g_suite와 tonight는 G4를 --only로 생성하므로 launch 전에 고쳐야 합니다. 이 발표에서는 진단만 하며 코드는 수정하지 않았습니다.
[Sources]
- htwk-gym/tools/make_v7_arms.py:41
- htwk-gym/tools/make_v7_arms.py:204
- htwk-gym/tools/make_v7_arms.py:230
- htwk-gym/tools/run_g_suite.sh
- htwk-gym/tools/tonight.sh
[/Sources]

## Slide 21
K1 GOALPOSE · LEARNING HISTORY
이번 학습 과정에서 실제로 배운 다섯 가지
21
01
종착 상태를 보상하라
goal_reached가 가장 큰 단일 개선
02
한 번에 하나씩 바꿔라
armD는 성능과 원인을 동시에 잃음
03
결과와 원인을 구분하라
E0는 best지만 symmetry 단독 효과는 미확인
04
평가 계보를 저장하라
E1/E2/V7의 숫자를 무효화한 code/config drift
05
안전은 평균이 아니다
E0의 falls=2는 여전히 final blocker
다음 발표의 목표: ‘더 좋은 숫자’가 아니라, G1/G2/G4의 질문에 각각 유효한 답을 만드는 것
Notes: 마무리는 알고리즘 이름보다 실험 방법의 학습을 강조합니다. 다음 단계는 G1/G2/G4를 독립적으로 실행하고, E0의 낙상 두 건을 fall-context로 분석하는 것입니다. 상세 reward와 source는 동봉한 근거 문서에 있습니다.
[Sources]
- K1_LEARNING_HISTORY_KO.md
- MASTERPLAN.md
- masterplan3.md
- gbatch.md
- K1_walk/select_results/E0_armB_armsdown/report.json
[/Sources]